## Slide 1
Van Rijnstraat, De Lier 21 februari 2023
Klimaatadaptieve inrichting

## Slide 2: Klimaatadaptieve inrichting Van Rijnstraat, De Lier
Van Rijnstraat
Oosterstraat
Tuinstraat
Schoolstraat
Molenstraat
Kerklaan
De Lier

## Slide 3: Aanleiding
Bij hevige regen (2013):
water op straat
water stroomt in woningen

## Slide 4: Maaiveldhoogte
oppervlaktewaterpeil = NAP-1,85

## Slide 5: Nieuwe situatie
wadi’s
 | Maatregelen
1 | Holle weg
2 | Compartimenteren straten (drempels)
3 | Permeogoot
4 | Permavoid kratjes
5 | Lavafundering
6 | DT-riool
7 | Overstort wadi
8 | Groene parkeervakken (TTE matten)
9 | Uitbreiding groenvakken
10 | Bomen handhaven
11 | Operatie Steenbreek
12 | Bergingskelder
13 | Rioolstelsel verkleinen
14 | Traditioneel systeem als back-up
bomen
DT-riool
bomen
infiltratie / berging
groen
berging

## Slide 6: Foto’s nieuwe situatie
Van Rijnstraat
Oosterstraat

## Slide 7
Van Rijnstraat - overstort wadi
rioolsleuf
wadi
gemaal
DT-riool

## Slide 8
Van Rijnstraat - overstort wadi
rioolsleuf
wadi
gemaal
wadi
gemaal
rioolsleuf
DT-riool
DT-riool

## Slide 9: Overstort wadi
Maatregel | Motivatie | Voordelen | Nadelen
Overstort wadi | Grondwater vertraagd laten overstorten Extra berging | Groene uitstraling Moerasplanten Biodiversiteit | Grondverbetering nodig Dichtgroeien Dichtslibben Straatvuil Platwaaien Onderhoud Veiligheid Bewoners
Aanleg
Zomer
Winter

## Slide 10: Bomen handhaven Oosterstraat (platanen)
Maatregel | Motivatie | Voordelen | Nadelen
Bomen handhaven groeiplaatsverbetering mantelbuizen | Verkoeling | Beeldbepalend Water vasthouden Volgt groenbeleid Wortelopdruk niet waarschijnlijk vanwege voldoende voeding, water en zuurstof. Eventueel voedingskolommen of ‘ploffen’ | Deskundig advies (BEA) Lastig met wortels Discussie uitvoering Risico wortelopdruk Compensatiesnoei Emoties bewoners
Oosterstraat
Verrijken lavafundering en wegendoek slim aanbrengen

## Slide 11: Bomen handhaven Schoolstraat
1. Bestaande situatie met gres huisaansluiting
2. Gres verwijderen aan weerzijden van de boom
3. Nieuwe PVC huisaansluiting in gres buis

## Slide 12: Dank u !